MEVA  a. s.

Roudnice  n.L.

Návod  k  obsluze

Butanová pájecí lampa TYPHOON			Typ KP01080

Butanová pájecí lampa TYPHOON 100 P     Typ KP01080P

Důležité

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho připojením k butanové kartuši. Tento návod uschovejte pro příští použití !

Použití

Tyto butanové pájecí/opalovací lampy TYPHOON Typ KP01080 a TYPHOON Piezo Typ KP01080P (dále jen pájecí lampy) jsou určeny pro domácí kutily a řemeslné práce menšího rozsahu ve venkovním prostředí nebo v prostorech kde je zajištěno dostatečné větrání.

S pájecí lampou lze provádět pájení cínem, různé druhy ohřevů materiálů, opalování starých nátěrů nebo provádění drobných izolatérských prací.

Pájecí lampa je spotřebič kategorie I3B/P.

Pájecí lampa je konstruována ke spalování plynného butanu s přímým přetlakem.

Pájecí lampa se připojuje k jednorázové propichovací kartuši Typ KP02001 s obsahem 190 g.

Jednorázová propichovací kartuše je plněna butanem a splňuje požadavky ČSN EN 417.

Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče !

Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná !

Popis

Pájecí lampa je dodávána bez plynové kartuše. Tuto kartuši (Typ KP02001) lze objednat u distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz/shop) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data

Zdroj  ..............................................................	190 g propichovací kartuše plněná butanem

Výkon .............................................................	1760 W

Spotřeba ..........................................................	127 g / h

Průměr trysky ..................................................	( 0,28 mm

Výška ..............................................................	155 mm

Hmotnost bez kartuše ......................................	0,6 kg

Doporučený přívod spalovacího vzduchu …….	min. 5 m3 / h

Podmínky pro provoz pájecí lampy

Pájecí lampa je určena pro práci v prostorách a místnostech s minimálním objemem 30 m3, kde je zaručeno dostatečné větrání (výměnu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevřením oken, balkónových dveří, větracích křídel apod.). Pájecí lampa při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO !

Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu s výjimkou provádění rekonstrukčních, opravářských nebo údržbářských prací za předpokladu trvalého nuceného větrání tohoto prostoru. Spotřebič s kartuší musí být z těchto místností a prostor odstraňován po ukončení každé pracovní směny, nenavazuje-li na ni směna další.

Minimální odstupová vzdálenost plynové kartuše od zdroje tepla bez otevřeného plamene musí být 0,5 m a od ostatních zdrojů s otevřeným plamenem ve směru přímého sálání 1,5 m. Plynovou kartuši nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C ani přímému slunečnímu záření.

V blízkosti pájecí lampy musí být při práci dostatečný počet vhodně rozmístěných hasících přístrojů. Lze použít hasící přístroje s náplní CO2.

Připojení pájecí lampy ke kartuši

-	Otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) odšroubujte horní část nádoby s hořákem od spodní části nádoby.

-	Zkontrolujte pryžové těsnění ventilu (uvnitř horní části nádoby) zda je správně nasazeno.

-	Zkontrolujte zda nejsou znečistěny otvory primárního vzduchu (na trubce hořáku).

-	Vložte kartuši do spodní části nádoby tak, aby vypouklá část s prolisem na propichovací jehlu ventilu směřovala vzhůru.

-	Přesvědčte se, že je ovládací ventil pájecí lampy uzavřen. V případě, že není, jej uzavřete otáčením knoflíku doprava (po směru hodinových ručiček) na doraz.

-	Nasaďte horní část nádoby na její spodní část s kartuší a pevně zašroubujte.

-		Část, která se připojuje na kartuši, chraňte před znečištěním aby nečistoty nepřicházely s plynem až do trysky a neucpaly ji.

Při šroubování spodní části nádoby s kartuší do horní části nádoby dojde k proniknutí propichovací jehly ventilu stěnou kartuše, což se projeví syčením unikajícího plynu. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.

Zapalování a zhášení pájecí lampy

-	Pájecí lampa s piezozapalováním (TYPHOON Piezo):

-	otočte knoflík ovládacího ventilu pájecí lampy doleva až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu, následně stisknutím knoflíku piezozapalovače na rukojeti zapalte plyn.

-	Pájecí lampa bez piezozapalování (TYPHOON):

-	otočte knoflík ovládacího ventilu pájecí lampy doleva až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu, následně zapalte zápalkou plyn u hořáku.

-	Intenzitu plamene seřiďte uzavíráním (doprava - ) nebo otevíráním (doleva + ) knoflíku ovládacího ventilu.

-	Během doby předehřívání nebo při pohybu spotřebičem může plyn hořet třepotavým plamenem. Doba předehřívání je cca 2 min.

-	Zhášení hořáku se provede úplným uzavřením knoflíku ventilu (otočením doprava na doraz).

-	Pro správnou funkci doporučujeme pracovat s hořákem ve vodorovné poloze (max. náklon 45°).

Odpojení pájecí lampy a výměna kartuše

Zavřete ovládací ventil a nechte spotřebič vychladnout. Přesvědčte se, zda je kartuše prázdná (hořák již nejde zapálit a při zatřepání spotřebičem není zjištěn žádný pohyb tekutého obsahu kartuše). Úplně odšroubujte spodní část nádoby, vložte novou kartuši a úplně zašroubujte do horní části nádoby.

Údržba

Před každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spojů a zkontrolovat zda nejsou znečistěny otvory primárního vzduchu na trubce hořáku.

Údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech a dále v případech většího znečištění.

Výměna kartuše na plyn se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoliv zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob.

# Závady a jejich odstranění

-	Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů pájecí lampy, je nutné ji vypnout a odpojit ji od kartuše (ta musí být prázdná) !

-	Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (odstraňování závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis – distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302).

| Závada | Odstranění závady |
| --- | --- |
| Hořák pájecí lampy nelze zapálit. Plamen špatně hoří | Zkontrolujte stav naplnění kartuše. Upozorňujeme, že se snižující se povrchovou teplotou kartuše a ubývajícím množstvím plynu klesá i tlak a úměrně tomu klesá i výkon spotřebiče. Závada může být způsobena ucpanou hořákovou tryskou. Vzhledem k nemožnosti montáže a demontáže hořáku doporučujeme obrátit se s výměnou příslušné trysky na odborný servis – distributora. Při zapalování hořáku nastavte pro snazší zapálení pouze slabý průtok plynu a po zahoření plynu doregulujte průtok na požadovaný výkon plamene. |

Skladování

Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při teplotě nejméně 10(C a relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80(.

Novou (nepřipojenou) kartuši skladujte na chladném, suchém místě.

Likvidace

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).

Kartuši neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně. Vyhazujte na bezpečném místě.

Likvidace obalu

Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

-	Pájecí lampu smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu ! Při provozu pájecí lampy musí obsluha dále respektovat požárně bezpečnostní předpisy a předpisy platné pro konkrétní pracoviště !

-	Obsluha pájecí lampy nesmí být v žádném případě svěřována dětem !

-	Pájecí lampa musí být uložena mimo dosah dětí !

-	Nepoužívejte pájecí lampu, pokud je netěsná, poškozená nebo pokud pracuje nesprávně !

-	Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků (těsnosti) Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok !

-	Přístupné části pájecí lampy v blízkosti hořáku jsou při provozu a bezprostředně po něm velmi  horké ! Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči !

- 	Při práci dbejte, aby nebyly v blízkosti hořlavé látky, vyjma materiálů zúčastňujících se přímo pracovního procesu ! Hořící hořák odkládejte pouze na nehořlavou podložku a s plamenem směřujícím do volného prostoru !

-	Je zakázáno pájet nádoby, kanistry apod., ve kterých se přepravuje benzin, petrolej, nafta a další hořlaviny !

-	Z hlediska požární bezpečnosti musí být pájecí lampa umístěna od hořlavých materiálů nejméně 500 mm, od čelní roviny hořáku nejméně 1500 mm !

-	Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané místnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob !

-	Výměnu kartuše provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob !

- 	Kartuši nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C !

-	Chraňte kartuši před přímým slunečním zářením !

-	V prostoru, kde je pájecí lampa v použití, je nutné zajistit dostatečné větrání !

-	Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu !

-	Z bezpečnostních důvodů neupravujte žádné díly pájecí lampy !

-	Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu !

-	Spotřebič nepoužívejte v prostředí, kde se pracuje s éterickými, nátěrovými hmotami, lepidly apod. !

POZOR !

Pájecí lampa při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO ! Proto je nutné aby minimální objem místnosti, ve které je spotřebič používán, byl 30 m3 a bylo zajištěno dostatečné větrání. Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u spotřebiče ! Butan je z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země.

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci zařízení a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázali v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze. Na změny níže vyjmenované jako běžné opotřebení se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku.

Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, 292)

Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Běžné provozní opotřebení

Za běžné provozní opotřebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku např. :

- zabarvení hořáku

Některé výše uvedené změny na výrobku se mohou projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí a náhradní díly dodává distributor:

MEVA a.s.		           						Tel.: 00420 - 416 823 111*

Na Urbance 632	           					      Fax.: 00420 - 416 823 300

413 13  Roudnice nad Labem             		E-mail : prodej.urbanka@meva.cz

Internet: www.meva.cz

Datum technické kontroly :					Datum prodeje :

Podpis :											Podpis :

Razítko :											Razítko :

Variče								                                     Lampy

MIDI – KP 06003 						                               VEGA – KP 03001

PLUTO – KP 06004 					                          	FLORIDA – KP 03002

ALPIN – KP 06005 				                          		FLORIDA PIEZO – KP 03003

SAHARA – KP 06006 				                          		LUNA – KP 03004

SAHARA PIEZO– KP 06007				                     	ORION – KP 03005

COLORADO – KP 06008 			                         		ORION PIEZO – KP 03006

COLORADO PIEZO – KP 06009 			                	NEPTUN – KP 03008

FOCUS – KP 06010				                           		FIREFLY – KP 03080

FOCUS PIEZO – KP 06010 P			                		FIREFLY PIEZO – KP 03080P

ATOS PIEZO – KP 06011P				                     	DEDRA Lampa - KP 03010 P

Apollo – KP 06013

Apollo piezo – KP 06013P				                   	Spájkovacie súpravy

Clio – KP 06012

Clio piezo – KP 06012P				                      	POOL PIEZO – KP 01001

COOK – KP 06080						                              TYPHOON – KP 01080

COOK PIEZO – KP 06080P				                      	TYPHOON PIEZO – KP 01080P

Použitie:

Pripojenie kartuše:

Otočením doľava odšrobujte hornú časť nádoby od spodnej. Skontrolujte tesnenie ventilu či je správne nasadené. Skontrolujte či nie sú znečistené otvory na trubke horáku. Vložte kartuš do spodnej časti nádoby, tak aby vypuklá časť smerovala hore k prepichovacej ihle. Pri šrobovaní  spodnej časti nádoby s kartušou do hornej časti dôjde k prepichnutiu ventila, čo sa prejaví syčaním unikajúceho plynu. Tento jav je normálny a preto, keď dochádza k úniku plynu šrobovanie je potrebné prevádzať čo najrýchlejšie.

Zapaľovanie:

Otočíme gombík ventila doľava, a keď počujeme slabé syčanie plynu, pomocou zápalky zapálime plyn pri horáku.

Pri piezo zapaľovaní stisneme viackrát po sebe piezoelektrický gombík.

Nastavenie plynu:

Točením gombíka v smere (+) plyn pridávame a v smere (-) plyn uberáme až úplne uzatvoríme.

Výmena kartuše:

Presvedčte sa, či je kartuša úplne prázdna:

- ak potrasiete kartuš a nie je počuť pohyb kvapaliny v kartuši

- pri otvorení horáka nie je možné ho zapáliť

Odšrobujte spodnú časť nádoby, vložte novú kartuš a úplne zašrobujte do hornej časti nádoby.

Údržba:

Spotrebič je potrebné držať v suchom a čistom prostredí. Pri používaní sa môže upchať trubka horáka, ktorú je potrebné prečistiť alebo vymeniť. Všetky opravy musia prevádzať odborníci.

Upozornenie:

- Pri prevádzke spotrebiča sa nesmú prevádzať opravy ani výmena kartuše. Pred opravami vždy uzavrite prívod plynu. Spotrebiče neopravujte v blízkosti otvoreného ohňa.

- Spotrebič pri prevádzke v miestnosti spotrebováva kyslík, čo v nevetranej miestnosti môže spôsobiť vážne ohrozenie na zdraví z dôvodu nedostatku kyslíka. Zaistite dostatočné vetranie v miestnosti !

- Spotrebič môže obsluhovať len dospelá osoba nad 18 rokov.

- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti musí byť spotrebič umiestnený najmenej 500 m od horľavých materiálov !

- Výmena kartuše sa môže prevádzať len v otvorenom priestranstve, ale dobre vetranej miestnosti.

- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých látok.

- Nepožívajte poškodený spotrebič.

Инструкция за употреба

Горелка на бутан TYPHOON 100		Тип KP01080

Горелка на бутан TYPHOON 100 P     	Тип KP01080P

Важно

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, за да се запознаете добре с уреда, преди да го свържете към газовия пълнител . Запазете инструкцията за бъдеща употреба !

Употреба

Горелките на бутан TYPHOON Тип KP01080 и TYPHOON Piezo Тип KP01080P (по- нататък само горелки) са предназначени за домашни майстори и дребни занаятчийски дейности на открито или в помещения, където е осигурено достатъчно проветрение.

С горелката може да се извършва запояване с калай, различни видове заграване на материали, обгаряне на стари боядисани повърхности или извършване на дребни изолационни дейности.

Горелката е уред категория I3B/P.

Горелката е конструирана като уред със свръхналягане за изгаряне на газообразен бутан.

Горелката се свързва към пробиващ се пълнител за еднократна употреба Тип KP02001 с обем 190 g.

Пробиващият се пълнител за еднократна употреба съдържа бутан (Б) и изпълнява изискванията ČSN EN 417.

Уредът не може да се използва за други видове горива, нито да се приспособи или преработи за тях !

Опитите да се свържат други видове газови бутилки могат да бъдат опасни !

Описание

Горелката се продава без газов пълнител. Газовият пълнител (Тип KP02001) може да се поръча при Мева България ЕООД или при търговските партньори.

Технически данни

Източник ............................................190 g пробиващ се пълнител за еднократна употреба

Мощност ........................................... 1760 W

Консумация .......................................127 g / h

Диаметър на дюзата.........................	( 0,28 mm

Височина ...........................................	155 mm

Маса без пълнителя .........................	0,6 kg

Пепоръчителен приток на въздух за горене …….	min. 5 m3 / h

Условия за експлоатация на горелката

Горелката е предназначена за работни дейности в помещения и стаи с минимален обем 30 m3, където е гарантирано достатъчно проветрение (проветряването може да се осигури чрез отваряне на прозорци, балконски врати и т.н.). При експлоатация горелката изразходва кислород и в непроветрени затворени помещения животът на потребителя може да бъде сериозно застрашен поради недостатъчно количество кислород и повишена концентрация на  CO !

Забранено е да се използва уреда в помещения и стаи под нивото на терена с изключение на извършване на реконструкции, ремонти или поддръжка с изкуствено осигурен непрекъснат приток на въздух на помещението. Уредът заедно с газовия пълнител трябва да се отстранява от помещението след всяка работна смяна, ако не идва следваща смяна.

Минималното разстояние на газовия пълнител от източници на топлина без открит пламък трябва да бъде 0,5 m, а от останалите източници с открит пламък по посока на прякото излъчване - 1,5 m. Не излагайте газовия пълнител на температури, превишаващи 50°C, нито на пряка слънчева светлина.

По време на работа трябва да има в близост до горелката достатъчен брой подходящо разположени пожарогасители. Можете да използвате пожарогасители,съдържащи CO2.

Свързване горелката към пълнителя

-	Отвъртете горната част на съда с горелката от долната част като завъртите наляво (обратно на часовниковата стрелка).

- Проверете дали гуменото уплътнение на вентила (в горната част на съда) е поставено правилно.

-  Проверете дали не са замърсени отворите за въздух (на тръбата на горелката).

- Поставете пълнителя на долната част на горелката, така че изпъкналата част с щампата за пробиващата игла на вентила да сочи нагоре.

-	Уверете се, че регулационният вентил на горелката е затворен. В случай че не е, затворете го като завъртите копчето надясно (по часовниковата стрелка) докрай.

-	Поставете горната част на съда върху долната част с пълнителя и завъртете здраво.

-		Пазете от замърсяване частта, която се свързва към пълнителя, за да не влизат мръсотиите с газта до дюзата и да не я запушат.

При завиването на долната част на съда с пълнителя към горната част на съда до проникване на пробиващата игла на вентила през стената на пълнителя, което се проявява чрез свистене на изтичащия газ. Това явление е нормално и затова е необходимо завиването във фазата, когато започва изтичането на газта, да се извършва възможно най- бързо.

Запалване и загасване на горелката

- Горелка  с пиезозапалване (TYPHOON Piezo):

- завъртете копчето на регулиращия вентил на горелката наляво, докато чуете слабо свистене от преминаващата газ, след което натиснете копчето на пиезо запалването на дръжката, за да запалите газта.

- Горелка  без пиезозапалване (TYPHOON):

- завъртете копчето на регулиращия вентил на горелката наляво, докато чуете слабо свистене от преминаващата газ, след което запалете с кибритена клечка газта при горелката.

- Регулирайте силата на пламъка чрез затваряне (надясно - ) или отваряне (наляво + ) на копчето на регулиращия вентил.

- По време на загряването или при движение на уреда газта може да гори с трепкащ пламък. Времето на загряването е около 2 мин.

- Загасването на горелката се извършва чрез пълно затваряне на копчето на вентила (завъртане надясно докрай).

- За правилно функциониране препоръчваме да се работи с горелката във водоравна позиция (макс. наклон 45°).

Демонтиране на горелката и смяна на пълнителя

Затворете регулационния вентил и оставете уреда да изстине. Уверете се, че пълнителят е празен (горелката вече не може да се запали и при разклащане на уреда не се установява никакво движение на течното съдържание на пълнителя). Отвъртете долната част на съда, поставете новия пълнител и завъртете докрай към горната част на съда.

Поддръжка

Преди всяка употреба е необходимо да се проверяват всички свръзки дали са затегнати и дали не са замърсени отворите на главния въздуховод на тръбата на горелката.

Поддръжка на уреда извършвайте винаги на редовни интервали и в случаи на по- голямо замърсяване.

Смяната на газовия пълнител трябва да се извършва навън, далеч от източници на запалване/ възпламеняване и далеч от други лица.

# Повреди и отстраняването им

-	При отстраняване на повреди, при които трябва да се извърши демонтаж и монтаж на отделни части на горелката, е необходимо да я изгасите и демонтирате от пълнителя (пълнителят трябва да е празен)) !

-	Ако не се чувствате сигурни в техническите си способности и някои действия,  посочени в тази инструкция (отстраняване на повреди и т.н.) биха Ви затруднили, обърнете се към специализиран сервиз – към дистрибутора Мева България ЕООД.

| Повреда | Отстраняване на повредата |
| --- | --- |
| Горелката не може да се запали. Пламъкът гори лошо. | Проверете количеството на газ в пълнителя. Обръщаме внимание, че със спадането на температурата на повърхността на пълнителя и намаляващото количество газ, пада и налягането и правопропорционално спада и мощността на уреда. Повредата може да бъде причинена от запушена дюза на горелката. С оглед на невъзможността за демонтиране и монтиране на горелката препоръчваме да се обърнете към специализиран сервиз – към дистрибутора, за смяна на съответната дюза. При запалването на горелката регулирайте за по- лесно запалване само слаб приток на газ и след разгаряне регулирайте притока на желаиата мощност на пламъка. |

Складиране

Уредът трябва да се съхранява в затворени, добре проветриви помещения, които не съдържат агресивни вещества, при температура най- малко 10(C и относителна влажност на въздуха най- много 80(.

Новия (непоставян) пълнител съхранявайте на хладно и сухо място.

Ликвидация

Ако решите да унищожите стария си уред, дали защото сте си купили нов, или защото старият се е повредил и не може да се ремонтира, отнесете го на предназначено за целта място (например Пунктове за вторични суровини и др.)

Не отваряйте пълнителя със сила и не го хвърляйте в огъня. Изхвърляйте на безопано място.

Унищожаване на опаковката

Изхвърлете опаковката на определеното от общината за целта място.

Изисквания за безопасност

-	Съгласно настоящата инструкция а горелката могат да работят само възрастни над 18 години ! При експлоатация на горелката трябва да се спазват изискванията за пожарна безопасност и специфичните изисквания за конкретното работно място  !

-	Забранена е работата на деца с горелката !

-	Пазете извън достъп на деца !

-	Не използвайте горелката, ако е нарушена уплътнеността и, ако е повредена или не работи правилно !

-	Ако уредът ви не е добре уплътнен (наличие на мирис на газ), незабавно го изнесете навън, на място без открит огън и с добро проветрение, където изтичането на газ може да се установи и спре. Проверка за изтичане на газ (уплътнеността на уреда) винаги извършвайте на открито. Никога не използвайте за проверка открит огън. Използвайте пенообразуващ разтвор  !

-	Откритите части на горелката в близост до пламъка са много горещи по време  и непосредствено след експлоатацията ! Предотвратете достъпа на деца до уреда !

- 	Внимавайте при работа да няма в близост до горелката запалими вещества, с изключение на материалите, които участват в работния процес ! Горящата горелка поставяйте само на незапалима повърхност и с пламък насочен към открито пространство !

-	Забранено е да се спояват варели, туби и т.н., в които се транспортира бензин, керосин, нафта и други запалими вещества !

-	От гледна точка на пожарната безопасност горелката трябва да бъде поставена на разстояние най- малко 500 mm от запалими вещества, от предната страна на грелката – най- малко на  1500 mm !

-	Проверка на уплътнеността извършвайте в добре проветрено помещение или навън далеч от източници на запалване / възпламеняване и извън достъпа на други лица !

-	Смяна на пълнителя извършвайте навън далеч от източници на запалване / възпламеняване и извън достъпа на други лица !

- 	Не излагайте пълнителя на температури по- високи от 50°C !

-	Не излагайте пълнителя на пряка слънчева светлина !

-	В помещението, в което се използва горелката, е необходимо да се осигури достатъчно проветрение!

-	Забранена е употребата на уреда в помещения и зони под нивото на терена (земята) !

-	От съображения за безопасност не ремонтирайте никакви части на горелката !

-	Забранено е да се преработва уреда за друг вид газ  !

-	Не използвайте уреда на място, където се работи с етерични вещества, бои, лепила и др. !

ВНИМАНИЕ !

При експлоатация горелката изразходва кислород и в непроветрени затворени помещения животът на потребителя може да бъде сериозно застрашен поради недостатъчно количество кислород и повишена концентрация на  CO ! Затова е необходимо минималният обем на помещението, в което се използва уредът да бъде 30 m3 и да се осигури достатъчна проветривост. Необходимо е да се осигури приток на достатъчно въздух за горене и същевременно да се предотврати евентуално опасно натрупване на неизгоряло гориво при уреда ! От физична гледна точка бутанът е по- тежък от въздуха и в случай на самоволно изтичане в следствие на не добра уплътненост пада и се натрупва на земята.

Забележка

Производителят си запазва правото на промяна в техническите данни. Изображенията могат да се различават поради непрекъснатия иновационен процес. Производителят не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Потребителят получава гаранция за правилното функциониране на уреда и има право на безплатен ремонт или смяна на части, които се окажат дефектни (дефектна изработка или скрит дефект на материала) в гаранционния срок. Гаранцията не важи за обикновено експлоатационно износване, повреди, възникнали при умишлено повреждане, груба небрежност при употреба или ако са правени ремонти или промени от купувача.  Производителят не отговаря за щети, нанесени от неспециализирана намеса или поддръжка извън рамките на настоящата инструкция за употреба. Гаранционните условия не важат за промените, които са упоменати по- долу като обикновено износване, тъй като същите не могат да се приемат за повреда на продукта.

При възникване на неясноти относно експлоатацията или поддръжката на уреда, можете да се обръщате към специализирания сервиз – дистрибутора Мева България ЕООД

Производителят дава гаранция за продукта 24 месеца от датата на продажбата.

Обикновено експлоатационно износване

За обикновено експлоатационно износване с оглед на характера и функцията на изделието се счита напр.: оцветяване на горелката (откъдето излиза пламъка – бел.пр.)

Някои от посочените по- горе промени могат да се появят и след малко употреби, което не намалява ефективността на уреда.

Ремонт и сервиз

Гаранционни и извънгаранционни ремонти на изделието, както и  резервните части се доставят от дистрибутора:

Мева България ЕООД                                          Производител : Ningbo I.G.I. Gas Industry Co

София 1839, Челопешко шосе 12                                                  Китай за Мева а.с. Чехия

Тел. 02/8411052

Дата на продажба :

Продавач:

Подпис :											Печат :